Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI OLT

DE STAT

- Calitatea  aerului în judeţul Olt

Controlul calităţii aerului în judeţul Olt în anul 2019 s-a realizat cu ajutorul instalaţiilor de prelevare poluanţi gazoşi (fixe sau mobile) şi prin intermediul sistemului de prelevare a pulberilor sedimentabile.

Monitorizarea calităţii aerului în municipiul Slatina s-a făcut continuu cu o staţie automată ce face parte din reţeaua naţională de monitorizare a calităţii aerului (RNMCA), staţie automată amplasată  pe str. Dealul Grădişte.

Staţia de aer este dotată cu analizoare automate pentru determinarea următorilor indicatori de calitate: dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot (NO, NOX, NO2), monoxid de carbon (CO), ozon (O3), pulberi prin metoda nefelometrică  (PM10), dar şi cu o staţie meteo.

De pe filtrele de prelevare a pulberilor fracţiunea 10 microni, sunt determinate manual, după o prelucrare în laborator: pulberi prin metoda gravimetrică precum şi metale (plumb şi cadmiu) prin spectrofotometrie de absorbţie atomică.

Datele înregistrate continuu de către staţie au fost transmise pe serverul APM Olt dar şi pe serverul central al ANPM, cât şi pe panoul exterior situat în zona centrală a municipiului Slatina, în scopul informării publicului asupra datelor de monitorizare a calităţii aerului în mun. Slatina.

Datele brute au fost zilnic validate, verificându-se continuu buna funcţionare a staţiei, prin efectuarea intervenţiilor de mentenanţă: schimbare filtre, calibrare manuală, verificare parametri analizoare.

În anul 2019 staţia automată de monitorizare a calității aerului a efectuat  un număr de 52 242 determinări automate pentru indicatorii: dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot (NO, NOx, NO2), monoxid de carbon (CO), ozon (O3), pulberi în suspensie (PM10),

În acest interval au fost înregistrate: 7 depăşiri la particule în suspensie PM 10 gravimetric faţă de valorile limită ( valoarea limită zilnică (50 µg/m3, medie pe 24 ore)  stabilite prin Legea nr. 104 / 2011 privind calitatea aerului înconjurător, dar nu a fost cazul aplicării planului de acţiune pe termen scurt de către APM Olt întrucât nu a existat riscul de depăşire a pragurilor de alertă prevăzute de Legea nr 104 / 2011, lit. e, anexa 3.

În localităţile urbane din judeţul Olt au fost efectuate prelevări momentane de aer pentru determinarea indicatorului NO2.

În urma celor 67 determinări chimice efectuate în laboratorul de expertizare chimică, valorile concentraţiilor indicatorilor analizaţi, s-au încadrat în limitele maxime admise prevăzute de Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.

Au fost analizate 22 probe de precipitaţii pentru indicatorii: pH, conductivitate, amoniac şi aciditate. În perioada de analiză au fost prelevate 116 probe de pulberi sedimentabile din punctele fixe de prelevare din judeţ din oraşele: Slatina, Balş, Caracal, Corabia, Scornicești.

În urma determinărilor chimice efectuate în laboratorul de expertizare chimică, valorile concentraţiilor indicatorilor analizaţi, s-au încadrat în limitele maxime admise prevăzute de Legea nr. 104/2011privind calitatea aerului înconjurător şi STAS  12574 / 87 privind condiţiile de calitate a aerului în zonele protejate, iar din determinările efectuate–analiza gravimetrică a pulberilor sedimentabile, s-a constatat că în localităţile unde există puncte de prelevare nu au fost înregistrate depăşiri ale CMA.

În anul 2019 a fost realizat inventarul privind emisiile de poluanţi în atmosferă la nivelul judeţului Olt pe anul 2018, care a cuprins datele colectate de la operatorii economici şi primăriile de oraşe şi comune din judeţul Olt, în scopul evaluării calităţii aerului prin modelarea dispersiei poluanţilor în aer. Aceştia au completat chestionarele referitoare la emisiile de poluanţi în atmosferă, chestionare ce au fost incluse în sistemul integrat de mediu (SIM), specifice activităţilor desfăşurate în anul 2018.

Inventarul privind emisiile de poluanţi în atmosferă la nivel naţional, stă la baza întocmirii rapoartelor către organismele europene şi internaţionale şi stabilirii conformării cu obligaţiile României privind emisiile de poluanţi în atmosferă.

În vederea evaluării calităţii aerului au fost analizate şi verificate rapoartele de încercare privind rezultatele analizelor efectuate la poluanţii atmosferici, transmise la APM Olt de către operatorii economici, conform autorizaţiilor de mediu şi s-a participat la stabilirea condiţiilor din autorizaţiile de mediu în ceea ce priveşte capitolul monitorizarea calităţii factorilor de mediu.

S-au întocmit 144 rapoarte de încercare pentru toţi indicatorii determinaţi în vederea monitorizării factorului de mediu aer.

Au fost prelevate și analizate 144 de probe de aer pentru identificarea şi analiza benzo(α)pirenului din aerul înconjurător cu ajutorul echipamnetului -  cromatograf de lichide de înaltă performanță (HPLC).

În urma prelevării și analizării probelor prelevate, valoarea medie anuală a concentrație de benzo(α)piren a fost de 0,516 nanograme/mc, concentrație determinată ce se situează sub valoarea țintă de 1 nanograme/mc, stabilită conform  Legii 104 /2011 privind calitatea aerului înconjurător, conținut total din fracția PM10.

În ce priveşte radiaoactivitatea aerului, Agenția pentru Protecția Mediului Olt gestionează o staţie automată de monitorizare a radioactivităţii atmosferice, amplasată în perimetrul APM Olt și care face parte din sistemul naţional de monitorizare a radioactivităţii atmosferice.

În anul 2019 staţia a funcţionat în regim automat, datele achiziţionate privind doza gamma atmosferică, condiţiile meteorologice locale şi parametrii de funcţionare au fost raportaţi on-line prin satelit şi, ca rezervă, prin conexiune GPRS sau GSM la centrul de coordonare a reţelei – amplasat la Laboratorul de Radioactivitatea Mediului de la Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului.

În perioada 01.01.2019 – 31.12.2019  au fost măsurate şi validate 17520  doze gamma. Valorile înregistrate nu au depăşit limitele de atenţionare şi s-au încadrat in limitele fondului natural conform Ordinului MMP nr.  1978 / 2010.

- Planul de menţinere a calităţii aerului în judeţul Olt

Conform art. 42 al Legii Nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, judeţul Olt se află în  regim de gestionare II – adică nivelurile pentru dioxid de sulf, oxizi de azot, particule în suspensie PM10, plumb, benzen, monoxid de carbon sunt mai mici decât valorile-limită prevăzute, astfel că trebuie elaborat un plan de menținere a calității aerului, plan ce stabileşte o serie de măsuri pentru toate unităţile administrativ teritoriale ce trebuie îndeplinite, pentru ca nivelurile să fie menţinute sub valorile limite admise sau să fie scăzute.

Încadrarea în regimul de gestionare I sau II a ariilor din zone și aglomerări s-a realizat pe baza rezultatelor obținute în urma evaluării calității aerului la nivel național, care a utilizat atât măsurări în puncte fixe, realizate cu ajutorul stațiilor de măsurare care fac parte din Rețeaua Națională de Monitorizare a Calității Aerului, aflată în administrarea autorității publice centrale pentru protecția mediului, cât și pe baza rezultatelor obținute din modelarea matematică a dispersiei poluanților emiși în aer.”

Pentru elaborarea planului, conform prevederilor HG nr.257/2015 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acțiune pe termen scurt și a planurilor de menținere a calității aerului, s-a constituit la Consiliul Judeţean Olt comisia tehnică la nivel județean din care fac parte reprezentanți ai compartimentelor de specialitate din aparatul propriu precum și reprezentanți ai instituțiilor și autorităților publice locale și județene.

Planul de menţinere a calităţii aerului a fost elaborat pe baza datelor primite de la Agenţia pentru Protecţia Mediului Olt, aflându-se în etapa de informare, consultare şi participare a publicului. Va avea loc în termenul stabilit de legislaţie şi o dezbatere publică şi în funcţie de modificările ce se vor solicita, forma finală a Planul de menţinere a calităţii aerului în judeţul Olt  va fi avizată de reprezentanţii Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt şi de reprezentaţii Centrului de Evaluare a Calităţii Aerului din cadrul ANPM.