INFORMARE CU PRIVIRE LA   ASIGURAREA UTILAJELOR SI A STOCURILOR DE MATERIALE NECESARE DESZAPEZIRII  DRUMURILOR NAŢIONALE PENTRU IARNA 2021 – 2022

Secţia Drumuri Naţionale Slatina este o instituţie subordonată Direcţiei de Drumuri şi Poduri Craiova – Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.

Reţeaua de drumuri naţionale pe teritoriul judeţului Olt este formată din :

- drumuri europene (două) și o varianta de ocolire a drumului European DN 6 (E70) :

- DN 65 (E574) km 21+250 – 90+050, lim. judeţ DJ – lim. judeţ AG, L = 68,800 km, din care 5,000 km aflat  în administrarea municipiului Slatina între km 49+000 – 54+000, nivel de viabilitate I;

- DN 6 (E70) km 132+435 – 185+230, lim. judeţ TR – lim. judeţ DJ, L = 52,795 km, din care 4,800 km aflaţi în administrarea municipiului Caracal între km 172+000 – 176+800, nivel de viabilitate I;

- VO 6G km 0+000 – 10+345, varianta de ocolire a municipiului Caracal, nivel I de viabilitate, L = 10,345 km.

-    drumuri naţionale (patru) :

- DN 64 km 0+000 – 63+880, Caracal – Ganeasa – Dragăşani, L = 63,880 km, din care 2,200 km aflaţi în administrarea municipiului Caracal între km 0+000 – 2+200 şi 4,570 km aflaţi în administrarea municipiului Drăgăşani între km 59+310 – 63+880,  nivel de viabilitate I;

- DN 54 km 0+000 – 54+500, Caracal – Corabia – lim. judeţ TR, L = 54,200 km, din care 1,550 km aflaţi în administrarea municipiului Caracal între km 0+000 – 1+550, nivel de viabilitate II;

- DN 54 A km 0+000 – 29+000, Corabia – lim. judeţ DJ, L = 29,000 km, nivel de viabilitate II;

- DN 67 B km 115+805 – 158+200, Drăgăşani – lim. judeţ Argeş, L = 42,395 km, din care 1,545 km aflaţi în administrarea municipiului Drăgăşani între km 115+805 – 117+350, nivel de viabilitate II.

Secţia Drumuri Naţionale Slatina are în subordine 6 baze de deszăpezire :

- Baza Găneasa, sector de activitate DN 65 km 21+250 – 42+400, L = 21,150 km; DN 64 km 2+200 – 34+000, L = 31,800 km;

- Baza Slatina, sector de activitate DN 65 km 42+400 – 49+000, km 54+000 – 65+000, L = 17,600 km;

- Baza Optaşi, sector de activitate DN 65 km 65+000 – 90+050, L = 25,050 km

- Baza Caracal, sector de activitate DN 6 km 132+435 – 172+000, L = 39,565 km, DN 54 km 1+550 – 15+000, L = 13,450 km, VO 6G km 0+000 – 10+345, varianta de ocolire a municipiului Caracal, L = 10,345 km;

- Baza Corabia, sector de activitate DN 54 km 15+000 – 54+500, L = 39,500 km, DN 54 A km 0+000 – 29+000, L = 29,000 km;

- Baza Drăgăşani, sector de activitate DN 64 km 34+000 – 59+310, L = 25,310 km, DN 67 B km 117+350 – 158+200, L = 40,850 km

- INFORMARE CU PRIVIRE LA ASIGURAREA UTILAJELOR SI A STOCURILOR DE MATERIALE NECESARE DRUMURILOR NATIONALE PENTRU IARNA 2021 – 2022

Conducerea şi coordonarea activităţii de prevenire şi intervenţie pentru combaterea poleiului şi inzăpezirii drumurilor se realizează prin comandamente instituite la nivel central şi teritorial (C.N.A.I.R. SA – D.R.D.P. CRAIOVA – S.D.N. SLATINA) de către administratorul drumului public, aprobate prin ordine şi decizii, conform “Normativului privind prevenirea şi combaterea inzăpezirii drumurilor publice” Indicativ AND 525-2013.

S-a început punerea în ordine a drumurilor pentru intrarea în iarnă.

In programul de punere in ordine a drumurilor pentru iarna 2021 – 2022 s-au  realizat: 32.008 mp reparatii asfaltice, 35.000 ml colmatari, s-au executat marcajele pe toate drumurile nationale din judetul Olt, mai putin in zonele unde s-au executat reparatii.

S-a reparat cu mijloace proprii şi s-a înlocuit parapetul în zonele în care s-au produs accidente ce au dus la deteriorarea acestuia; această acţiune este permanentă.

Pe toate drumurile naţionale de pe raza judeţului Olt s-au executat toaletări de plantaţii (tăieri de pomi uscaţi si drajoni) pentru evitarea producerii unor evenimente de blocare a traficului prin caderi de arbori si crengi;

În vederea pregătirii unităţilor operative de acţiune pe timpul iernii s-au făcut din timp verificări pe teren referitoare la starea clădirilor, instalaţiilor electrice, de alimentare cu apă, sanitare şi canalizare, de încălzire, a mijloacelor de informare de radiotelefonie meteorologică, starea cazarmamentului, echipamentelor de PSI şi de protecţie, a depozitelor de carburanţi, lubrifianti, materiale antiderapante sau chimice în urma cărora s-au stabilit măsurile necesare în scopul creării unor condiţii corespunzătoare desfăşurării operative a activităţii unităţilor pe toată durata iernii.

S-au pregatit bazele de deszapezire pentru iarna, s-a montat semnalizarea de iarna, conform Normativului.

S-au întocmit adrese pentru obţinerea acordurilor proprietarilor  de terenuri acolo unde se vor amplasa panourile parazăpezi în lungime de 9.934 ml, urmand ca pana la data de 01.12.2021 sa se finalizeze amplasarea lor.

Materialul antiderapant, sare,  existent în bazele de deszăpezire este în procent de 42,54% (2.552 to), CaCl2 in procent de 100% (60 to). Conform Normativului AND 525/2013 până la data de 30.11.2021 trebuie asigurat un stoc de material antiderapant în proporţie de 50% iar până la data de 31.12.2021 în proporţie de 75%, urmând ca diferenta până la 100% să se aprovizioneze în trimestrul I 2022.

Se vor intruni şedinţe cu tot personalul care participă la activitatea de deszăpezire pentru instruire privind modul de intervenţie pentru combaterea poleiului şi înzăpezirii pana la data de 31.10.2021.

Incepand cu data de 01.11.2021 se va institui serviciul de permanenţă la SDN şi bazele de deszăpezire.

S-a făcut revizuirea şi repararea utilajelor, a echipamentelor şi mijloacelor de transport din dotare prevăzute în programul de iarnă, şi a spaţiilor de cazare, de garare utilaje, parcare. SDN Slatina deţine un număr de 11 utilaje proprii care vor participa la activitatea de deszapezire. Conform Contractului subsecvent se vor închiria 38 utilaje permanente plus 4 staţii de preparare CaCl2 şi 1 utilaj la cerere.

Pentru iarna 2021 – 2022 SDN Slatina are încheiat Acord cadru de întreţinere curentă pe timp de iarnă (4 ani) si contract subsecvent pentru iarna 2021-2022.

S-a intocmit si s-a semnat “Programul comun de măsuri pentru menţinerea viabilităţii drumurilor naţionale în sezonul rece 2021 – 2022” intre SDN Slatina, SR Olt, IPJ, DRDP Craiova.

S-a întocmit “Planul operativ de acţiune pe timpul iernii 2021 – 2022” care conţine :

1. Centralizatorul materialelor chimice şi antiderapante, al carburanţilor pe baze de deszăpezire;

2. Centralizatorul utilajelor şi mijloacelor de transport în timpul iernii;

3. Centralizatorul bazelor de deszăpezire şi al punctelor de sprijin pe zone climaterice;

4. Lista sectoarelor de drum care se vor apăra cu panouri parazăpezi şi perdele forestiere de protecţie pe timpul iernii;

5. Lista mijloacelor de comunicare ce vor funcţiona pe timpul iernii;

6. Lista subunităţilor din cadrul SDN Slatina cu adresa unităţii, şeful unităţii şi numerele de telefon de la serviciu;

7. Lista bazelor de deszăpezire, cu adresa unităţii, şeful bazei şi numerele de telefon de la serviciu şi de acasă;

8. Lista indicatoarelor rutiere fixe şi mobile specifice semnalizării rutiere pe timp de iarnă;

9. Necesarul de carburanţi, materiale pentru combaterea poleiului şi înzăpezirii, dotări, pe timpul iernii de la secţie şi baze;

10. Lista sectoarelor de drum pe care se acţionează numai cu materiale antiderapante (nisip şi zgură;

11. Lista mijloacelor de semnalizare mobile necesare închiderii temporare a circulaţiei rutiere pe sectoarele de drumuri blocate.

“Planul operativ de actiune pe timpul iernii 2021 – 2022” s-a transmis la urmatoarele intitutii: Instituţia Prefectului – judeţul Olt, Inspectoratul pentru situaţii de Urgenta,  Serviciul Poliţiei Rutiere Olt.

Este incheiat “Protocol de aplicare a managementului de trafic controlat” intre Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA – Inspectoratul General al Politiei – Directia Rutiera – Inspectoratul de Stat Pentru Controlul in Transportul Rutier.

Principalele prevederi ale “Normativului privind prevenirea şi combaterea inzăpezirii drumurilor publice”, Indicativ AND 525-2013” sunt următoarele:

1. Pentru reţeaua de drumuri naţionale şi autostrăzi administratorul drumului va acţiona pentru prevenirea şi combaterea poleiului şi înzăpezirii numai cu materiale chimice (sare cu granulozitate 0-8 mm, soluţie de sare, clorură de calciu etc.). Materialele antiderapante (cantităţile şi locurile de depozitare) vor fi asigurate în stocuri minimale prevăzute în Planul operativ pe timp de iarnă.

2. Caracteristicile generale ale fiecărui nivel de intervenţie sunt obligatorii pentru toţi administratorii drumurilor publice. Intervalele de timp maxim necesare pentru intervenţii pot fi depăşite numai în cazuri excepţionale (viscole de durată sau viscole repetate, perturbarea acţiunii de deszăpezire produsă de blocarea vehiculelor pe drum)  si sunt urmatoarele :

a) Pentru nivel de viabilitate I

- Deszăpezirea drumului pe maxim o bandă de circulaţie pe sens – 8 ore după încetarea viscolului sau a ninsorii viscolite;

- Deszăpezirea drumului pe toată partea carosabilă – 24 ore dupa încetarea viscolului sau a ninsorii viscolite;

- Curăţirea zăpezii de pe platforma drumului (asigurarea circulaţiei pe toată partea carosabilă) – maximum două zile;

- răspândirea pentru combaterea poleiului şi înzăpezirii – maxim 3 ore de la semnalarea fenomenului.

b) Pentru nivel de viabilitate II

- Deszăpezirea drumului pe maxim o bandă de circulaţie pe sens – 12 ore dupa încetarea viscolului sau a ninsorii viscolite;

- Deszăpezirea drumului pe toată partea carosabilă – 36 ore după încetarea viscolului sau a ninsorii viscolite;

- Curăţirea zăpezii de pe platforma drumului (asigurarea circulaţiei pe toată partea carosabilă) – maximum trei zile;

- răspândirea pentru combaterea poleiului şi înzăpezirii – maxim 3 ore de la semnalarea fenomenului.

3. Prevenirea înzăpezirii drumurilor se realizează prin patrularea cu utilaje. Această acţiune se desfăşoară în timpul ninsorilor liniştite sau când viscolele sunt slabe (tăria vântului sub 30 km/oră), iar zăpada spulberată nu poate mobiliza utilajele pe drum. În cazul în care tăria vântului creste peste valoarea menţionată şi zăpada este spulberată în cantităţi din ce în ce mai mari, acţiunea de patrulare încetează şi utilajele se retrag, lucrând până la baza de reşedinţă sau, dacă nu este posibil, până la prima localitate de pe traseu, în scopul menţinerii condiţiilor de circulaţie pentru autoturisme, autobuzele sau autocamioanele care sunt cuprinse de viscol.

4. Se interzice tractarea de către utilajele de deszăpezire a vehiculelor rămase pe drum, cu excepţia celor singulare, care împiedică acţiunea de deszăpezire.

5. Conducerea şi coordonarea acţiunilor de prevenire şi intervenţie pentru combaterea poleiului şi înzăpezirii drumurilor se realizează prin comandamente instituite la nivel central şi teritorial, aprobate prin ordine şi decizii.

6. Pe timp de viscol, ninsoare abundentă sau alte fenomene meteorologice care pot genera probleme în trafic, se vor lua următoarele măsuri:

a). Administratorul drumului va monta mijloacele de semnalizare rutieră corespunzătoare de restricţionare a circulaţiei şi va informa utilizatorii drumului despre măsurile luate.

b). Utilizatorii vor fi informaţi asupra posibilităţii accesului pe sectorul de drum restricţionat.

c). Aprobarea pentru închiderea temporară a circulaţiei rutiere pe un sector de drum afectat de fenomenele menţionate, pentru drumurile naţionale care asigură legătura cu frontierele, cele care asigură legătura dintre municipiile-reşedinţă de judeţ şi capitală, se dă de către comandamentul central de iarnă la iniţiativa C.N.A.I.R. - S.A. şi a D.R.-I.G.P.R., iar pentru celelalte drumuri naţionale de către comandamentele judeţene la iniţiativa D.R.D.P. şi a S.R.-I.P.J. respective.

7. în cazuri de urgenţă, când starea timpului impune închiderea circulaţiei rutiere pe un sector de drum pentru a se evita producerea unor evenimente grave ce ar putea periclita viaţa participanţilor la trafic şi când sistemul de informare existent nu permite luarea operativă a aprobării menţionate la pct.8, şeful S.D.N. Împreună cu şeful S.R.-I.P.J. pot opera închiderea circulaţiei cu instalarea mijloacelor de semnalizare corespunzătoare şi a informării participanţilor la trafic.

în aceste cazuri, în termenul cel mai scurt posibil, şeful secţiei va informa simultan asupra măsurilor luate conducerea D.R.D.P., dispeceratul Comandamentului Central de Iarnă al C.N.A.I.R.-S.A. şi I.J.S.U., iar şeful S.R.-I.P.J. va informa operativ D.R.-I.G.P.R. asupra măsurilor dispuse.

Conducerea D.R.D.P. va informa C.N.A.I.R.-S.A cu privire la măsurile de închidere a circulaţiei rutiere pe autostrăzi şi drumuri naţionale.

Ceilalţi administratori de drumuri publice vor proceda în mod similar.

8. Pe timp de viscol, avertizat cu cod galben şi/sau portocaliu, se va interveni doar în situaţia când sunt în pericol vieţi omeneşti sau distrugeri materiale pe reţeaua de drumuri publice.

9. Participanţii la trafic au obligaţia să îşi pregătească corespunzător autovehiculele pentru circulaţia pe timp de iarnă.

SDN SLatina va  colabora cu toate institutiile publice cu atributii in domeniul gestionarii situatiilor exceptionale: PREFECTURA , CJ , ISU , SR , AMBULANTA, JANDARMERIA, etc.

Vor fi respectate intocmai  prevederile “Protocolului de aplicare a managementului de trafic controlat” in vederea prevenirii si combaterii efectelor produse de situatiile de urgenta generate de fenomene meteorologice periculoase, respectiv blocaje ale autovehiculelor care pot afecta desfasurarea traficului rutier de marfa si calatori si siguranta acestora, in perioada de iarna, precum si pentru stabilirea modului de organizare si interventie in vederea asigurarii fluentei traficului rutier.

Şef Sectie SDN Slatina

Ing. Motorga Adrian