INFORMARE CU PRIVIRE LA   ASIGURAREA UTILAJELOR SI A STOCURILOR DE MATERIALE NECESARE DESZAPEZIRII  DRUMURILOR NAŢIONALE PENTRU IARNA 2022 – 2023

Secţia Drumuri Naţionale Slatina este o instituţie subordonată Direcţiei de Drumuri şi Poduri Craiova – Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.

Reţeaua de drumuri naţionale pe teritoriul judeţului Olt este formată din :

- drumuri europene (două) și o varianta de ocolire a drumului European DN 6 (E70) :

- DN 65 (E574) km 21+250 – 90+050, lim. judeţ DJ – lim. judeţ AG, L = 68,800 km, din care 5,000 km aflati  în administrarea municipiului Slatina între km 49+000 – 54+000, nivel de viabilitate I;

- DN 6 (E70) km 132+435 – 185+230, lim. judeţ TR – lim. judeţ DJ, L = 52,795 km, din care 4,800 km aflaţi în administrarea municipiului Caracal între km 172+000 – 176+800, nivel de viabilitate I;

- VO 6G km 0+000 – 10+345, varianta de ocolire a municipiului Caracal, nivel I de viabilitate, L = 10,345 km.

-    drumuri naţionale (patru) :

- DN 64 km 0+000 – 63+880, Caracal – Ganeasa – Dragăşani, L = 63,880 km, din care 2,200 km aflaţi în administrarea municipiului Caracal între km 0+000 – 2+200 şi 4,570 km aflaţi în administrarea municipiului Drăgăşani între km 59+310 – 63+880,  nivel de viabilitate I;

- DN 54 km 0+000 – 54+500, Caracal – Corabia – lim. judeţ TR, L = 54,200 km, din care 1,550 km aflaţi în administrarea municipiului Caracal între km 0+000 – 1+550, nivel de viabilitate II;

- DN 54 A km 0+000 – 29+000, Corabia – lim. judeţ DJ, L = 29,000 km, nivel de viabilitate II;

- DN 67 B km 115+805 – 158+200, Drăgăşani – lim. judeţ Argeş, L = 42,395 km, din care 1,545 km aflaţi în administrarea municipiului Drăgăşani între km 115+805 – 117+350, nivel de viabilitate II.

-    drumuri expres :

- DEX12 Tronson 2 km 19+870 – 57+720 (sector dat in exploatare) Bals – Valea Mare, L = 37,830 km

Conducerea şi coordonarea activităţii de prevenire şi intervenţie pentru combaterea poleiului şi inzăpezirii drumurilor se realizează prin comandamente instituite la nivel central şi teritorial (C.N.A.I.R. SA – D.R.D.P. CRAIOVA – S.D.N. SLATINA) de către administratorul drumului public, aprobate prin ordine şi decizii, conform “Normativului privind prevenirea şi combaterea inzăpezirii drumurilor publice” Indicativ AND 525-2013.

În vederea pregătirii unităţilor operative de acţiune pe timpul iernii s-au făcut din timp verificări pe teren referitoare la starea clădirilor, instalaţiilor electrice, de alimentare cu apă, sanitare şi canalizare, de încălzire, a mijloacelor de informare meteorologică, starea cazarmamentului, echipamentelor de PSI şi de protecţie, a depozitelor de carburanţi, lubrifianti, materiale antiderapante sau chimice în urma cărora s-au stabilit măsurile necesare în scopul creării unor condiţii corespunzătoare desfăşurării operative a activităţii unităţilor pe toată durata iernii.

Se vor amplasa panourile parazăpezi în lungime de 11.164 ml, până la data de 01.12.2022.

Materialul antiderapant, sare,  existent în bazele de deszăpezire este în procent de 48% (2.634 to), CaCl2 (10 to). Conform Normativului AND 525/2013 până la data de 30.11.2022 trebuie asigurat un stoc de material antiderapant în proporţie de 50% iar până la data de 31.12.2022 în proporţie de 75%, urmând ca diferenta până la 100% să se aprovizioneze în trimestrul I 2023.

Începand cu data de 20.10.2022 s-a instituit serviciul de permanenţă la SDN.

S-a făcut revizuirea şi repararea utilajelor, a echipamentelor şi mijloacelor de transport din dotare prevăzute în programul de iarnă, şi a spaţiilor de cazare, de garare utilaje, parcare. SDN Slatina deţine un număr de 6 utilaje proprii care vor participa la activitatea de deszapezire.

Pentru iarna 2022 – 2023 SDN Slatina are încheiat Acord cadru de întreţinere curentă pe timp de iarnă (4 ani) pentru drumurile naționale. S-a semnat și contractul subsecvent pentru iarna 2022-2023 (01.11.2022 – 31.03.2022) pentru un numar de 38 buc de utilaje permanente si 2 buc utilaje la cerere. In functie de conditiile meteo se vor emite ordine de intrare in baze pentru utilajele inchiriate.

În ceea ce privește Drumul Expres DEX12 km 19+870 – 57+720, la aceasta data nu s-a încheiat încă un Acord Cadru (procedură în așteptare avizare ANAP). Deszăpezirea până la încheierea unui Acord Cadru se va executa cu 20 buc utilaje proprii din cadrul DRDP Craiova.

S-a întocmit și s-a semnat “Programul comun de măsuri pentru menţinerea viabilităţii drumurilor naţionale în sezonul rece 2022 – 2023” între SDN Slatina, SR Olt, IPJ.

“Planul operativ de actiune pe timpul iernii 2022 – 2023” s-a transmis la următoarele intituții: Instituţia Prefectului – judeţul Olt, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenta,  Serviciul Poliţiei Rutiere Olt.

Principalele prevederi ale “Normativului privind prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor publice”, Indicativ AND 525-2013” sunt următoarele:

1. Pentru reţeaua de drumuri naţionale şi autostrăzi administratorul drumului va acţiona pentru prevenirea şi combaterea poleiului şi înzăpezirii numai cu materiale chimice (sare cu granulozitate 0-8 mm, soluţie de sare, clorură de calciu etc.). Materialele antiderapante (cantităţile şi locurile de depozitare) vor fi asigurate în stocuri minimale prevăzute în Planul operativ pe timp de iarnă.

2. Caracteristicile generale ale fiecărui nivel de intervenţie sunt obligatorii pentru toţi administratorii drumurilor publice. Intervalele de timp maxim necesare pentru intervenţii pot fi depăşite numai în cazuri excepţionale (viscole de durată sau viscole repetate, perturbarea acţiunii de deszăpezire produsă de blocarea vehiculelor pe drum)  si sunt urmatoarele :

a) Pentru nivel de viabilitate I

- Deszăpezirea drumului pe maxim o bandă de circulaţie pe sens – 8 ore după încetarea viscolului sau a ninsorii viscolite;

- Deszăpezirea drumului pe toată partea carosabilă – 24 ore dupa încetarea viscolului sau a ninsorii viscolite;

- Curăţirea zăpezii de pe platforma drumului (asigurarea circulaţiei pe toată partea carosabilă) – maximum două zile;

- răspândirea pentru combaterea poleiului şi înzăpezirii – maxim 3 ore de la semnalarea fenomenului.

b) Pentru nivel de viabilitate II

- Deszăpezirea drumului pe maxim o bandă de circulaţie pe sens – 12 ore dupa încetarea viscolului sau a ninsorii viscolite;

- Deszăpezirea drumului pe toată partea carosabilă – 36 ore după încetarea viscolului sau a ninsorii viscolite;

- Curăţirea zăpezii de pe platforma drumului (asigurarea circulaţiei pe toată partea carosabilă) – maximum trei zile;

- răspândirea pentru combaterea poleiului şi înzăpezirii – maxim 3 ore de la semnalarea fenomenului.

3. Prevenirea înzăpezirii drumurilor se realizează prin patrularea cu utilaje. Această acţiune se desfăşoară în timpul ninsorilor liniştite sau când viscolele sunt slabe (tăria vântului sub 30 km/oră), iar zăpada spulberată nu poate imobiliza utilajele pe drum. În cazul în care tăria vântului creste peste valoarea menţionată şi zăpada este spulberată în cantităţi din ce în ce mai mari, acţiunea de patrulare încetează şi utilajele se retrag, lucrând până la baza de reşedinţă sau, dacă nu este posibil, până la prima localitate de pe traseu, în scopul menţinerii condiţiilor de circulaţie pentru autoturisme, autobuzele sau autocamioanele care sunt cuprinse de viscol.

4. Se interzice tractarea de către utilajele de deszăpezire a vehiculelor rămase pe drum, cu excepţia celor singulare, care împiedică acţiunea de deszăpezire.

5. Conducerea şi coordonarea acţiunilor de prevenire şi intervenţie pentru combaterea poleiului şi înzăpezirii drumurilor se realizează prin comandamente instituite la nivel central şi teritorial, aprobate prin ordine şi decizii.

6. Pe timp de viscol, ninsoare abundentă sau alte fenomene meteorologice care pot genera probleme în trafic, se vor lua următoarele măsuri:

a). Administratorul drumului va monta mijloacele de semnalizare rutieră corespunzătoare de restricţionare a circulaţiei şi va informa utilizatorii drumului despre măsurile luate.

b). Utilizatorii vor fi informaţi asupra posibilităţii accesului pe sectorul de drum restricţionat.

c). Aprobarea pentru închiderea temporară a circulaţiei rutiere pe un sector de drum afectat de fenomenele menţionate, pentru drumurile naţionale care asigură legătura cu frontierele, cele care asigură legătura dintre municipiile-reşedinţă de judeţ şi capitală, se dă de către comandamentul central de iarnă la iniţiativa C.N.A.I.R. - S.A. şi a D.R.-I.G.P.R., iar pentru celelalte drumuri naţionale de către comandamentele judeţene la iniţiativa D.R.D.P. şi a S.R.-I.P.J. respective.

7. în cazuri de urgenţă, când starea timpului impune închiderea circulaţiei rutiere pe un sector de drum pentru a se evita producerea unor evenimente grave ce ar putea periclita viaţa participanţilor la trafic şi când sistemul de informare existent nu permite luarea operativă a aprobării menţionate la pct.6, şeful S.D.N. Împreună cu şeful S.R.-I.P.J. pot opera închiderea circulaţiei cu instalarea mijloacelor de semnalizare corespunzătoare şi a informării participanţilor la trafic.

în aceste cazuri, în termenul cel mai scurt posibil, şeful secţiei va informa simultan asupra măsurilor luate conducerea D.R.D.P., dispeceratul Comandamentului Central de Iarnă al C.N.A.I.R.-S.A. şi I.J.S.U., iar şeful S.R.-I.P.J. va informa operativ D.R.-I.G.P.R. asupra măsurilor dispuse.

Conducerea D.R.D.P. va informa C.N.A.I.R.-S.A cu privire la măsurile de închidere a circulaţiei rutiere pe autostrăzi şi drumuri naţionale.

Ceilalţi administratori de drumuri publice vor proceda în mod similar.

8. Pe timp de viscol, avertizat cu cod galben şi/sau portocaliu, se va interveni doar în situaţia când sunt în pericol vieţi omeneşti sau distrugeri materiale pe reţeaua de drumuri publice.

9. Participanţii la trafic au obligaţia să îşi pregătească corespunzător autovehiculele pentru circulaţia pe timp de iarnă.

SDN SLatina va  colabora cu toate institutiile publice cu atributii in domeniul gestionarii situatiilor exceptionale: PREFECTURA , CJ , ISU , SR , AMBULANTA, JANDARMERIA, etc.

Şef Sectie SDN Slatina

Ing. Motorga Adrian Daniel